## Slide 1
PDM T/F
2015.03.28 엄태식 부장
PDM TO-BE

## Slide 2
주요 TO-BE 프로세스
ERP
PDM System
문서속성
문서분류체계
문서 권한(폴더)
개발 업무 마스터
Task
Active 활동
산출물 관리
기구 도면 등록
제어 도면 등록
신규 부품 체번
부품/BOM ERP
Interface
도면 권한(폴더)
ECR 관리
ECO 관리
EO 관리
물질 관리
자료 검색
부품 현황
제품 현황
2.개발업무관리
3.도면,BOM관리
4.설계변경관리
5.ROHS
1.문서관리

## Slide 3
메뉴 구성
1Level | 2Level | 3Level
문서 관리 | 문서 검색 | 
 | 문서 등록 | 
 | 일괄 승인 | 
 | 일괄 등록 | 
금형 관리 | 금형 검색 | 
 | 금형 등록 | 
 | 일괄 승인 | 
 | 일괄 등록 | 
부품 관리 | 제품,품목 검색 | 
 | 제품,품목 등록 | 
 | 제품,품목일괄 등록 | 
 | BOM EDIOR | 
도면 관리 | 도면 검색 | 
 | 도면 등록 | 
설계 변경 | ECR 관리 | ECR 검색
 |  | ECR 등록
 | ECO 관리 | ECO 검색
 |  | ECO 등록
 | EO 관리 | EO 검색
 |  | EO 등록
ROHS | 물질 등록 | 
 | 물질 검색 | 
 | 자료 검색 | 
 | 부품 현황 | 
 | 제품 현황 | 
 | 일괄 승인 | 
개발 업무관리 | 개발 업무 Master 등록 | 
 | 개발 업무 Master 검색 | 
 | 나의 개발 업무 | 

## Slide 4
1-1. 문서 속성
속성 코드 | 속성명 | 입력방식 | 코드 | 비고 | 필수
 | 문서번호 | 자동 |  | 문서 종류에 따라 채번 변경 | 
 | 문서명 | Key in |  |  | O
 | 문서 종류 | select | O |  | O
MODEL | 프로젝트 코드 | select | O |  | 
PRODUCTNAME | 제품명 | Key in |  | 삭제 | 
INTERALNUMBER | 내부 문서 번호 | Key in |  |  | 
DEPTCODE | 부서코드 | select | O |  | 
PRESERATION | 보존 기간 | select | O | 영구,5,7 | O
속성 코드 | 속성명 | 입력방식 | 코드 | 비고 | 필수
 | 문서번호 | 자동 |  | MOLD-201603-001 | 
 | 문서명 | Key in |  |  | 
MANUFACTURE | MANUFACTURE | select | O | Vendor에서 MANUFACTURE 변경 | O
 | 적용 모텔 | 링크 |  | 관련 품목으로 대체 | 
MOLDNUMBER | 업체 자체 금형 번호 | Key in |  |  | O
INTERALNUMBER | 내부 문서 번호 | Key in |  |  | O
DEPTCODE | 부서코드 | select | O |  | 
MODELTYPE | 금형 타입 | select | O | single,mutile | 
  일반 문서 속성
  금형 문서 속성

## Slide 5
PLM – 문서 관리 모듈 | 설명
 | 1.승인 결재가 필요한 양식의 문서는 그룹웨어에서 등록 및 승인 후 다운로드를 받고 PDM 시스템에 등록후 자가 결재 또는 일괄 승인을 받는다. 2. 필히 로컬에 있는 문서를 PDM에 등록시 암호화를 풀어서 올려주세요
1.2 문서 등록
그룹 웨어 등록
  그룹 웨어 승인 문서 (ECR,보고서,회의록)
그룹 웨어 승인
Locale 다운
  Locale 문서 등록
Locale 문서 등록
PDM 문서 등록
  문서 권한
문서 분류 체계(폴더) 로 권한 부여
코드 | 문서유형 | 채번 | 설명
 | 일반 문서 | ND-201603-001 | 하위 분류는 폴더 분류로 대처
 | 개발 문서 | RD-201603-001 | 
 | 승인원 | AP-201603-001 | 
 | 인증 문서 | RA-201603-001 | 
 | 금형 문서 | MM-201603-001 | 
 | 개발 소스 | DS-201603-001 | 
 | 배포 자료 | DD--201603-001 | 
  문서 분류

## Slide 6
문서관리 프로세스
문서 등록시 관련 ECO, 관련 부품을 링크 할수 있음.
5.1.1
문서 등록
5.1.3
승인?
Y
5.1.6
반려확인
5.1.7
취소
5.1.5
수신자 Notice
N
5.1.8
문서 개정
1.3 문서 등록
Y
N
5.1.1.1
문서 수정/삭제
5.1.6
재작업 여부?
5.1.2
결재선 지정 ?
자가결재
Y
N
일괄 결재
즉시
결재?
Y
N
문서 등록
산출물 등록
(개발 업무,ECO,EO)

## Slide 7
폴더 구조
1-4. 문서 공유 폴더 분류 체계
1Level | 2Level | 3Level | 4Level | 5Level
공유폴더 | 일반문서 | 보고서 | 테스트보고서 | 메카
 |  |  |  | 제어
 |  |  |  | 파워
 |  |  |  | 광학
 |  |  |  | 인증
 |  |  |  | 신뢰성
 |  |  | 기술검토보고서 | 메카
 |  |  |  | 제어
 |  |  |  | 파워
 |  |  |  | 광학
 |  |  |  | 인증
 |  |  |  | 신뢰성
 |  |  | 제3자 시험의뢰서 | 
 |  |  | 신뢰성시험의뢰서 | 
 |  |  | 설계이력보고서 | 
 |  | 회의록 |  | 
 |  | 검사기준지침서 | 메카 | 
 |  |  | 제어 | 
 |  |  | 파워 | 
 |  |  | 광학 | 
 |  |  | 인증 | 
 |  |  | 신뢰성 | 
 |  | 업무협조전 |  | 
1Level | 2Level | 3Level
공유폴더 | 부품승인원 | 메카
 |  | 제어
 |  | 파워
 |  | 광학
 | 금형문서 | 
 | 매뉴얼 | 
 | Letter to file | 
 | 기타 | 

## Slide 8
폴더 구조
1-5. 문서 권한 폴더 분류 체계
1Level | 2Level | 3Level
권한폴더 | 메카(광학) | 개발문서
 | 회로C | 개발문서
 |  | 제어문서
 |  | S/W문서
 | 회로P | 개발문서
 |  | 파워문서
 | 인증 | CE
 |  | FDA
 |  | MFDS
 |  | CFDA
 |  | 브라질
 |  | 캐나다
 |  | 기타
 | 제조(부자재) | 개발문서
 | DM | 개발문서
1Level | 2Level | 3Level | 4Level
권한폴더 | 개발문서 | MRF 포함 | Risk Management Plan(위험 관리 계획서)
 |  |  | Risk Management Report(위험관리보고서)
 |  | Only RnD | 제품개발기획서(PRS)
 |  |  | Design Plan(System Technical Specification(STS)포함)
 |  |  | Clinical Affair Plan
 |  |  | Regulatory Affairs Plan
 |  |  | Quality Assurance Plan
 |  |  | Usability Validation Plan
 |  |  | Subsystem Requirement Specification
 |  |  | Design Specification
 |  |  | Software Documentation
 |  |  | clinical Evaluation Report (임상평가보고서)
 |  |  | Usability Validation Report
 |  |  | Usability Specification
 |  |  | Report for Usability Engineering Process(UOUP)
 |  |  | 유효성 확인 결과 보고서
 |  |  | Critical components list (주요부품리스트)
 |  |  | 벨리데이션
 |  |  | 제품표준서
 |  |  | 프로젝트 완료 보고서
 |  |  | RFS (판매승인서)
 |  |  | 기타

## Slide 9
1-4. 문서 관리– 기타 결정사항
항목 | 내용 | 결정
문서 종류 | 문서 종류에 따른 권한 설정 | 확정
문서 분류 | 폴더에 따른 권한 설정 | 확정
Revision | A,B,C,D | 확정
문서 번호 체계 | 문서 종류에 따른 번호 체계 | 확정

## Slide 10
2-1. 부품/도면 속성
속성 CODE | 속성명 | 지정 | 도면 | 부품 | ERP | 표제란 | 유형매핑 | 코드 | 양방향/단방향 | 비고
SPECIFICATION | 사양 |  |  | O | O |  |  |  | PLM | key in
UNIT | 단위 |  |  | O | O |  |  |  | PLM | windchill 단위 (set,ea)
WEIGHT | 무게 | O | O | O |  | O | O |  | 양방향 | key in (KCC)
MANUFACTURE | MANUFACTURE |  |  | O | O |  |  | O | PLM | 제조 or 공급
MAT | 재질 |  | O | O |  | O |  | O | 단방향 | select
FINISH | 후처리 |  | O | O |  | O |  | O | 단방향 | select
SUBCONTRACT | 사급/도급 |  |  | O |  |  |  | O | PLM | select - 삭제
Supplier | Supplier |  |  | O |  |  |  | O | PLM | select (대리점) - 삭제
REMARKS | 비고 | O | O | O |  | O | O |  | 양방향 | key in
SRC | SRC |  |  | O |  |  |  | O | PLM | select L/G/GL - 삭제
OLD_PART | 구도번 |  |  | O |  |  |  |  | PLM | key in -삭제
DEPTCODE | 부서 |  |  | O | O |  |  | O | PLM | select
MODEL | 프로젝트 코드 | O | O | O | O | O | O | O | 양방향 | select
ECONO | ECONO |  | O | O | O | O |  |  | 단방향 | 설변 완료시 자동 생성
ECODATE | ECODATE |  | O | O | O | O |  |  | 단방향 | 설변 완료시 자동 생성
DSGN | 작성자 | O | O | O | O | O | O |  | 양방향 | 작성자 - 채번 시점
CHK | 검토자 | O | O | O |  | O | O |  | 단방향 | 설변 완료시 자동 생성
APR | 승인자 | O | O | O |  | O | O |  | 단방향 | 설변 완료시 자동 생성
REV | 개정 |  | O | O | O | O |  |  | 자동 | Windchill vesion 이용
DES | DES | O | O | O | O | O | O |  | 양방향 | 도면명=부품명
PRODUCTMETHOD | 제작방법 |  |  | O | O |  |  | O | 단방향 | select
scale | scale |  | O |  |  | O |  |  | CAD | creo 내부 변수
size | 용지 사이즈 |  | O |  |  |  |  |  | CAD | 삭제
total_sheets | sheet |  | O |  |  | O |  |  | CAD | creo 내부 변수
PRODUCTNAME | 제품명 |  |  | O |  |  |  | O |  | 삭제

## Slide 11
2-1. 부품/도면 속성
사급/도급은 ERP 의 MBOM에서 속성으로 관리한다.
PDM에서 MANUFACTURE 만 관리하고 , ERP에서는 별도의 Supplier를 관리한다.
SRC는 EO시 별도 전달

## Slide 12
채번 구조
부자재 및 제어 품번 생성시 SEQ, 00 부분을 사용자 Key in 제조용 부품은 PLM에서 사용하지 않음
품목 구분
- 부자재 및 제어 제외 품번
대분류
중분류
SEQ
00
10101 001 00
품목 구분
- 부자재 및 제어 품번
대분류
중분류
사용자 Key in
or SEQ
사용자 Key in
10101 001 00
2-2. 부품/도면 채번
- 부품- 도면 –문서의 관계
부품
주도면
(3D,제어 PDF)
참조항목(Creo 2D)
관련 문서
- 설계 변경시 부품이 개정 되면 , 주도면, 참조 항목이 동시엑 개정이 되어 버전을 동일 하게 유지
- 설계 변경이 완료 되면 설계 변경 대상의 부품이 자동 승인
및 주도면, 참조 항목도 동일하게 승인
-관련문서는 부품이나,문서쪽에서 양방향으로 LINK 할수 있음
-관련도면은 도면에서 단방향으로 부품과 LINK
관련 도면
관련 RoHS

## Slide 13
메카 | PLM - 도면관리 모듈 | ERP
2-3. 도면/BOM 관리 – 제품/부품등록(메카)
도면 등록
도면 작성
(Creo)
WindChill
Interface
dxf도면
자동 생성
EO/ECO 등록
부품 자동생성
BOM
자동생성
승인?
Y
진도번 채번
부품 코드
자동생성(가도번)
BOM 자동생성
부품 속성 편집
도면 배포
EO Type이 양산
부품,도면 양산 승인
EO Type이 개발
부품,도면 개발 승인
파일명 변경

## Slide 14
locale | PDM - 도면관리 모듈 | 
2-4. 도면 등록(가도번-승인 없는 도면)
도면 등록
도면 작성
관련 부품
PDM Upload
-PDM 메뉴상에서 도면 등록으로 등록된 메뉴는 별도의 채번이
존재하지 않는 가도번의 도번으로 별도의 승인 처리를 하지 않는다

## Slide 15
회로-제어,인증-TQM | PLM - 도면관리 모듈 | ERP
2-5. 도면/BOM 관리 – 부품등록(회로-제어)
A’ssy(PL)-PDF
회로도-PDF
거버 파일
좌표 데이터
작업 지시서
관련문서 등록
BOM Editor
BOM 편집
부품 자동생성
BOM
자동 생성
승인?
PDM Upload
PDM Upload
Y
EO 등록
부품생성
(진도번)
PCB-PDF
기타-PDF
주도면
알티움 파일
도면
문서
EO Type이 양산
EO Type이 개발
부품,도면 개발 승인
부품,도면 양산 승인

## Slide 16
SW- 제어,기타 | PLM - 도면관리 모듈 | ERP
2-6. 도면/BOM 관리 – 부품등록(SW-제어)
소스 코드
실행 파일
지침서
관련문서 등록
BOM Editor
BOM 편집
부품 자동생성
BOM
자동 생성
승인?
PLM Upload
Y
EO 등록
부품생성
(진도번)
문서
EO Type이 양산
EO Type이 개발
부품,도면 개발 승인
부품,도면 양산 승인

## Slide 17
2-7. 최종 E-BOM
LASEMD-국내 220V
(11201 00100)
HEAD
(21201 00110)
BODY
(21201 00120)
HANDPIECE
(21201 00130)
ARM
(21201 00140)
인증
(21201 001ST)
라벨, 매뉴얼
기타
(21201 001ET)
디자인 사양서 등
LASEMD
(11201 00000)
LASEMD-해외 220V
(11201 00200)
LASEMD-해외 110V
(11201 00300)
CART
(21201 00150)
메카
(21201 0011M)
광학
(21201 0011O)
제어
(21201 0011C)
파워
(21201 0011P)
메카
(21201 0012M)
광학
(21201 0012O)
제어
(21201 0012E)
파워
(21201 0012P)
각 파트 부품
각 파트 부품
각 파트 부품
각 파트 부품
각 파트 부품
각 파트 부품
각 파트 부품
각 파트 부품
….

## Slide 18
2-8. 도면/부품 분류 체계
분류 체계
부서별 하위 분류 체계는 최종 5/30일까지 진행 예정
프로젝트별 폴더, 유형별 폴더 구성 예정
Libray 폴더는 해당 부품이나,도면에 대한 수정을 할수 있는 권한을 별도 부여, 다운로드는 ALL
level0 | level1 | level2 | 도메인
2D 도면 | 메카 |  | 메카 도메인
 | 회로C |  | 
 | 회로P |  | 
 | 인증 |  | 
3D 도면 | 메카 |  | 메카 도메인
 | 회로C |  | 회로C 도메인
 | 회로P |  | 회로P 도메인
 | 인증 |  | 인증 도메인
 | Library | 메카 | Library 메카
 |  | 회로C | Library 회로C
 |  | 회로P | Library 회로 P
 |  | 기타 | Library 기타

## Slide 19
2-9. 도면/BOM 관리 – 기타 결정사항
항목 | 내용 | 결정
Creo 버전 | Creo 2.0 | 확정
Creo 2D 도면 | 3D의 참조 도면(2D)의 수 1개 or N개 (1개의 2D && N개 sheet) | 확정
Pro/W 5.0 Template | 하위 버전 Template 및 Config 호환성 유무 | Config 재설정
부품/도면 속성 | 속성 재정의 | 확정
BOM 항목 | 필요 속성 재정의 | 확정
Revision | A,B,C,D | 확정

## Slide 20
3-1. RoHS 관리
  주요 개선효과 (Return)
TO-BE 개선효과
품목 및 RoHS 양방향으로 관리 EPL 기준으로 품목의 RoHS 현황 파악 제품 단위의 RoHS 현황 파악 RoHS 대한 승인 Process 및 버전 관리
기존현황 (AS-IS)
MADAMS 시스템에서 자료 관리 별도의 MADAMS의 BOM 관리 EPL 변경 시 MADAMS의 BOM 별도 변경 RoHS 자료 연구원들간 공유 안 됨
속성 코드 | 속성명 | 입력방식 | 코드 | 비고 | 필수
 | 물질번호 | 자동 |  |  | 
 | 물질명 | Key in |  |  | O
 | 업체 | select | O |  | O
 | 파일구분 | select | O | 1.정밀분석 성적서,2.XRF 시험 성적서 3.MSDS, 성분 분석표 ,4.DoC, CoC | 
 | 파일 발행일 | 달력 |  | 파일 추가시 파일구분,발행일 | O
  물질 속성
pass : 부품과 연결된 물질의 상태-승인됨 (N개 - N개 모두),-대표 물질
fail : 부품과 연결된 물질의 상태가 승인됨이 아닌 상태 (N개 - N개 증 1개),-대표 물질
대표 물질 : 물질들의 대표성을 갖는 물질(N개의 물질과 연결)

## Slide 21
3-1. TO-BE – ⑤RoHS 관리
메뉴 구성 | 메뉴 기능
물질 등록 | 물질등록시 업체 선정 및,보고서 자료, 관련 부품, 관련 물질(대표성) Link
물질 상세 | 물질을 사용 하는 부품들의 목록을 확인 할수 있음
물질 검색 | 업체별 물질을 관리 할수 있음
자료 검색 | 보고서 및 발행일 기준으로 물질을 검색
부품 현황 | BOM 구성 부품 단위로 RoHS 현황을 파악
제품 현황 | 제품 단위의 RoHS 적합율을 파악
  RoHS 메뉴 구성
  부품 현황
순번 | 부품코드 | 부품명 | RoHS 현황
1 | 8011817400 | Insert Nut | 
2 | 4120103100 | 와이어 새들 | 
3 | 4120100900 | Foam Gaske | 
4 | 4110905400 | 타이마운트 | 
5 | 4110905200 | 케이블락 | 
6 | 4110905100 | 와이어 새들 | 
  제품 현황
제품 코드 | 제품명 | RoHS 적합%
1011500100 | PICO+4-국내 220V | 90%
1011500200 | PICO+4-해외 220V | 95%
1709020000 | ADVANTAGE-해외 220V,D1 HP | 100%
1090200900 | ADVANTAGE-해외 220V,D1/D3 HP | 85%
1090201000 | ADVANTAGE-국내 220V,D1 HP | 100%
1090201100 | ADVANTAGE-국내 220V,D1/D3 HP | 100%

## Slide 22
3-2. ROHS 등록
물질명 (*) | key in |  |  |  |  |  |  | 
업체 (*) | select |  |  |  |  | 검색 |  | 
첨부파일 | 추가 | 삭제 |  |  |  |  |  | 
 | 체크박스 | 파일명 |  |  |  | 첨부파일 | 파일종류 | 발행일(달력)
관련 부품 | 추가 | 삭제 |  |  |  |  |  | 
품목번호 |  | 품목명 |  |  | 상태 | 버전 | 등록자 | 수정일
대표 물질 | 추가 | 삭제 |  |  |  |  |  | 
업체명 |  | 물질명 |  | 상태 | 버전 | 등록자 | 수정일 | 
물질 등록 및 수정에서 관련 부품을 추가 할수 있고,부품 등록및 수정에서도 물질을 추가 삭제 할수 있음
물질 등록시 관련 물질은 대표 물질의 의미를 가진다.

## Slide 23
물질 관리 프로세스
문서 등록 및 수정시 관련 부품을 링크 할수 있음
5.1.1
물질 등록
5.1.3
승인?
Y
5.1.6
반려확인
5.1.7
취소
5.1.5
수신자 Notice
N
5.1.8
물질 개정
Y
N
5.1.1.1
물질 수정/삭제
5.1.6
재작업 여부?
5.1.2
결재선 지정 ?
자가결재
Y
N
일괄 결재
즉시
결재?
3-3. ROHS 관리 – 프로세스

## Slide 24
4-1. 설계 변경 속성
  ECR 속성
  ECA 활동
NO | 활동타입명 | 설명 | 활동 타입
1 | 진체번 | 채번 | ORDER_NUMBER
2 | BOM | EPL (BOM Editor) | BOM_CHANGE
3 | 관련문서 | 산출물 등록 | DOCUMENT
4 | 개정 | 개정 및 BOM Editor,변경 내용 | REVISE_BOM
속성 코드 | 속성명 | 입력방식 | 코드 | 비고 | 필수
createDate | 작성일 | 달력 |  |  | 
approveDate | 승인일 | 달력 |  |  | 
createDepart | 작성 부서 | Key in |  |  | 
creator | 작성자 | Key in |  |  | 
eoNumber | 번호 | Key in |  | ECR-2016-03-00001 | *
eoName | 제목 | Key in |  |  | *
product | 제품명 | select | O | 프로젝트 코드(Model) | *
proposer | 제안자 | key in |  |  | 
changeSection | 변경부분 | select | O | 광학설계 기구설계 회로설계 프로그램 조립/검사 기타 | 
eoCommentA | 변경사유 | Key in |  |  | 
eoCommentB | 변경사항 | Key in |  |  | 

## Slide 25
4-2. 설계 변경 속성
  ECO 속성
속성 코드 | 속성명 | 입력방식 | 코드 | 비고 | 필수
 | 작성일 | 자동 |  |  | 
 | 승인일 | 자동 |  |  | 
 | 작성 부서 | 자동 |  |  | 
 | 작 성 자 | 자동 |  |  | 
eoNumber | 번호 | 자동 |  | ECO-2016-03-00001 | 
eoName | 제목 | Key in |  |  | 
product | 제품명 | select | O | 프로젝트 코드(Model) | 
completProduct | 완제품 품번 | link |  |  | 
eoCommentA | 변경사유 | Key in |  |  | 
eoCommentB | 변경사항 | Key in |  |  | 
EcoPartLink | 설계변경 부품 내역 | key in |  |  | 
eoCommentC | 설계변경 세부내용 | key in |  | 첨부 파일 | 
 | 변경 문건 | link |  | 관련 문서(구분 문서명 문서번호 이관대상) | 
 | 인허가 변경 | select | O | []필요 []불필요 | 
 | 폐기자재 | select | O | []있음 []없음 - 삭제 | 
 | 폐기자재 총금액 |  |  | 삭제 | 
eoCommentD | 특기사항 | key in |  |  | 
eoCommentE | 기타사항 | key in |  |  | 
 | 관련 ECR | link |  |  | 

## Slide 26
4-2. 설계 변경 속성
  EO 속성
속성 코드 | 속성명 | 입력방식 | 코드 | 비고 | 필수
 | 작성일 | 자동 |  |  | 
 | 승인일 | 자동 |  |  | 
 | 작성 부서 | 자동 |  |  | 
 | 작 성 자 | 자동 |  |  | 
eoNumber | 번호 | 자동 |  | EO-2016-03-00001 | 
eoName | 제목 | Key in |  |  | 
product | 제품명 | select | O | 프로젝트 코드(Model) | 
completProduct | 완제품 품번 | link |  |  | 
eoCommentA | 제품 설계 개요 | Key in |  |  | 
eoCommentB | 특기사항 | key in |  |  | 
eoCommentC | 기타사항 | key in |  |  | 
 | EO Type | select |  | 개발,양산 | 

## Slide 27
Ⅲ. TO-BE – ④ 설계변경 관리
PDM-ECR | PDM-ECO | ERP
ECR 등록
ECO 등록
승인
Activity 지정
(ECA)
ECO 활동
승인
부품 자동
생성/변경
BOM 자동
생성/변경
Y
N
그룹웨어 다운
제품 선택
완제품 품번 선택
설계 변경 부품 선택
부품,도면 양산 승인
  ECR,ECO
설계 변경 시 ECR이 존재 하지 않는다면 회의록이나 보고서를 ECR로 대체
ECO 진행 시 해당 ECO에 따라 Activity를 작성자가 별도로 지정할 수 있음
대표 제품이 아닌 경우는 ECO를 통해 양산 이관(ERP 전송)
ECR은 그룹웨어에서 등록된 PDF를 첨부하고 검색 할수 있는 데이터 입력

## Slide 28
Ⅲ. TO-BE – ④ 설계변경 관리
개발 EO | 양산 EO | ERP
부품 자동
생성/변경
BOM 자동
생성/변경
Y
EO 등록
제품 선택
부서완제품 품번 선택
개발 : 부품,도면만 개발승인 ERP 전송 하지 않음
ECA 활동
부서승인
Y
N
부품,도면 개발 승인
EO 등록
제품 선택
완제품 품번 선택
양산 : 부품,도면 양산승인 ERP 전송
ECA 활동
승인
N
부품,도면 양산 승인
  EO
개발 EO는 각 파트에서 EO를 진행, 각 파트별 내부 승인의 의미가 있음(ERP 전송 하지 않음)
양산 EO는 개발 EO가 종료후 대표 제품을 선택 하여 양산이관(ERP 전송)을 한다.

## Slide 29
4-4. 설계 변경– 기타 결정사항
항목 | 내용 | 결정
ECN | ECO 완료 후 ECN 프로세스 (2차에 진행) | 완료
ECO | Rev 전/후 대체,신규,삭제 (설계 변경 부품내역은 엑셀로 대처) | 완료
EO | EO 속성및 화면 UI | 완료

## Slide 30
5-1. 개발 업무 관리 – 속성 정의
  개발 업무 마스터 속성
  개발 TASK 속성
속성 코드 | 속성명 | 입력방식 | 코드 | 비고 | 필수
MODEL | 프로젝트 코드 | select |  |  | O
 | 프로젝트 명 | 자동 |  |  | O
DESCRIBLE | 설명 | key-in |  |  | 
 | 작성자(DM) | 자동 |  |  | 
START | 개발 예상 start | 달력 |  |  | O
END | 개발 예상 end | 달력 |  |  | O
 | 상태 | select |  |  | 
속성 코드 | 속성명 | 입력방식 | 코드 | 비고 | 필수
 | name | key-in |  |  | O
 | 설명 | key-in |  |  | 
 | 상태 |  |  |  | 
  활동 속성
속성 코드 | 속성명 | 입력방식 | 코드 | 비고 | 필수
 | Active 명 | key-in |  |  | O
 | 설명 | key-in |  |  | 
 | 업무 부여자 | 자동 |  |  | 
 | 업무 수행자 | select |  |  | O
 | 요청 일자 | 달력 |  |  | 
 | 완료 일자 | 자동 |  |  | 
 | 상태 | 자동 |  |  | 

## Slide 31
DM | 구성원
개발 마스터 생성
TASK 생성
TASK의 활동 생성
나의 개발 업무
TASK VIEW
산출물 등록
마스터 View
TASK VIEW
산출물 등록
산출물 등록
DM 이 프로젝트 생성
프로젝트별 Task 생성
각 Task에서 해야 할 업무 및 담당자 지정
나의 개발 업무
1.나의 개발 업무에서 프로젝트별 담당자들의
업무 현황 파악을 할수 있음
2.Task 종료
3.프로젝트 상태 변경
1.나의 개발 업무에서 프로젝트별 자신이 해야 할 업무를 파악 할수 있음
2.업무별 산출물 등록
3.활동 종료
5-2. 개발 업무 관리

## Slide 32
모듈 | Create(등록,수정,삭제) | View(열람) | Download(열람+다운로드)
제품(부품) | R&D/TQM (Library 제외) | ALL User | R&D/TQM
도면 | 폴더별 권한 부여 (Create 그룹의 유저) | ALL User | 폴더별 권한 부여 (Download 그룹의 유저)
문서 | 폴더별 권한 부여 (Create 그룹의 유저) | ALL User | 폴더별 권한 부여 (Download 그룹의 유저)
설계 변경 | R&D/TQM | ALL User | R&D/TQM
개발 업무 관리 | R&D/TQM | ALL User | R&D/TQM
ROHS 관리 | ALL User | ALL User | ALL User
6-1. PDM 모듈별 권한
Create (등록,수정,삭제,View,Download) : 신규 부품에 한함 / 승인된 부품은 삭제불가.
수정 : Owner Ship의 권한 개념은 없음, 퇴사 관리 및 협업으로 진행 하기 때문에 수정이 가능해야 함
View (열람) 권한은 PDM에서 데이터 검색 및 보기
Download (열람+다운로드) – 도면,문서의 주도면 및 첨부 파일에 대한 다운로드 권한을 부여(폴더별)
Library 도메인에는 All Download , Create 그룹

## Slide 33
6-2. PDM권한 개념
관리자 | 시스템 Setting
도메인(메카)
객체(문서,도면,Library 부품)
Access(Create,Download)
분류체계(폴더)
그룹(메카CC,메카CD)
광학,인증…..

## Slide 34
도메인 구조(문서/도면)
Default
메카
회로C
회로P
인증
메카
회로,SW
파워
TQM/RA (라벨,매뉴얼,스티커)
6-3. 도메인 구조
DM
Library 메카
Library 회로C
Library 회로P
Library 기타
Create, Download ALL
RnD
MFR
연구소
RnD,제조
Create, Download
광학
신뢰성

## Slide 35
도면 권한설정
분류 체계
level0 | level1 | level2 | 도메인
도면_부품 | 메카 |  | 메카 도메인
 | 회로C |  | 회로C 도메인
 | 회로P |  | 회로P 도메인
 | 인증 |  | 인증 도메인
 | Library | 메카 | Library 메카
 |  | 회로C | Library 회로C
 |  | 회로P | Library 회로 P
 |  | 기타 | Library 기타
Download, Create : 메카파트
Create : 제어파트
Create : 파워파트
Create : 인증파트
Download, Create : 기구파트 관리자
Download : 기구파트 ,
변화 파일 : Download : PDM사용자 전원
Download, Create : 제어파트 관리자
Download : PDM사용자 전원
Download, Create : 파워파트 관리자
Download : PDM사용자 전원
Download, Create : 미정
Download : 미정
Download : PDM사용자 전원
Download : PDM사용자 전원
Download : PDM사용자 전원
변화 파일 : Download : PDM사용자 전원

## Slide 36
폴더 구조
문서 권한
1Level | 2Level | 3Level | 4Level | 5Level | 비고
공유폴더 | 검사기준지침서 | 메카 |  |  | PDM 사용자 전원
 |  | 제어 |  |  | 
 |  | 파워 |  |  | 
 |  | 광학 |  |  | 
 |  | 인증 |  |  | 
 |  | 신뢰성 |  |  | 
 | 부품승인원 | 메카 |  |  | 
 |  | 제어 |  |  | 
 |  | 파워 |  |  | 
 |  | 광학 |  |  | 
 | 매뉴얼 | 서비스 매뉴얼 |  |  | 
 |  | 사용자 매뉴얼 |  |  | 
 | 기타 | 기타 |  |  | 
 | 배포 문서 | 메카 |  |  | 

## Slide 37
폴더 구조
문서 권한
1Level | 2Level | 3Level | 4Level | 비고
권한폴더 | 메카 | 메카문서 |  | Only 메카팀
 | 광학 | 광학문서 |  | Only 광학팀
 | 회로C | S/W문서 |  | Only 제어팀
 |  | 제어문서 |  | 
 | 회로P | S/W문서 |  | Only 파워팀
 |  | 파워문서 |  | 
 | 인증 | CE | *나라별 | Only RA팀
 |  | FDA |  | 
 |  | MFDS |  | 
 |  | ….. |  | 
 |  | 남미 |  | 
 |  | 브라질 |  | 
 | 보험 | 신의료보험문서 |  | 
 |  | 보험문서 |  | 
 | 임상관리 | 임상평가보고서 |  | 
 |  | 동물임상시험 |  | 
 |  | 임상시험 |  | 
 |  | 기타임상시험 |  | 
 | 신뢰성 | 신뢰성문서 |  | Only 신뢰성팀
 | DM | DM문서 |  | Only DM

## Slide 38
폴더 구조
문서 권한
1Level | 2Level | 3Level | 4Level | 5Level | 비고
권한폴더 | 개발문서 | MFR 포함 | Risk Management | Plan | R&D+MFR
 |  |  |  | Report | 
 |  |  | 공정벨리데이션 | 세척 | 
 |  |  |  | 멸균 | 
 |  |  |  | 포장 | 
 |  | RnD Only | 제품개발기획서(PRS) |  | Only R&D
 |  |  | Design Plan(System Technical Specification(STS)포함) |  | 
 |  |  | Clinical Affair | Plan | 
 |  |  |  | Report | 
 |  |  | Regulatory Affairs | Plan | 
 |  |  |  | Report | 
 |  |  | Quality Assurance | Plan | 
 |  |  |  | Report | 
 |  |  | Subsystem Requirement Specification |  | 
 |  |  | Design Specification |  | 
 |  |  | Software Documentation | VV&T Plan | 
 |  |  |  | VV&T Report | 
 |  |  |  | … | 
 |  |  | Usability Validation | Plan | 
 |  |  |  | Report | 
 |  |  | Usability Specification |  | 
 |  |  | Usability Engineering Process(UOUP) | Specification | 
 |  |  |  | Plan | 
 |  |  |  | Report | 
 |  |  | 유효성 확인 결과 보고서 |  | 
 |  |  | Critical components list (주요부품리스트) |  | 
 |  |  | 공인시험성적서 |  | 
 |  |  | 제품표준서 |  | 
 |  |  | 프로젝트 완료 보고서 |  | 
 |  |  | RFS (판매승인서) |  | 
 |  |  | Letter To File |  | 
 |  |  | 제3자 시험의뢰서 |  | 
 |  |  | 신뢰성시험의뢰서 |  | 
 |  |  | 설계이력보고서 |  | 
 |  |  | 회의록 |  | 
 |  |  | 기타 |  |